## Slide 1
インフラメンテナンスとI-CONの活用実務
インフラを守る時代の新技術導入のポイント
（２０２１．0５．１８ ）
富山市 政策参与
植野 芳彦

## Slide 2
I-CONとは？
ICTの全面的な活用等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組である
オープンデータなどによる建設現場の生産性向上策ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎもさらに推進。

## Slide 3
DXは？
データやデジタル技術の活用を加速する技術
・インフラ分野のＤＸは、ＩＣＴ（情報通信技術）などを活用して社会資本の整備
や維持管理などの効率や生産性を高める。
・官民の３Ｄデータや新技術の活用拡大・現場導入
・インフラ・物流分野などのＤＸ推進デジタル化・スマート化技術の活用は、コ
ロナ禍の３密対策にもつながる
・ＢＩＭ／ＣＩＭの利活用をさらに進める。
２３年度までに小規模を除くすべての公共工事でＢＩＭ／ＣＩＭの原則化に向
け、段階的に適用拡大。
・公共工事で第５世代通信規格（５Ｇ）を活用した無人化施工など新技術の現
場実装を進める。
・人工知能（ＡＩ）やロボットなどを活用し、建設現場の３密を避けた非接触・リ
モート型の働き方を実現させる。 ・新技術の活用拡大・現場導入をさらに加速

## Slide 4
つまり！
デジタル技術を活用した、生産性の向上策！！
これって、昔から取り組まれている。
この活用を阻むものは何か？
どうしたら、効率的に推進できるのか？
を考えてください！

## Slide 5
富山市におけるi-Constructionの取り組み状況
○橋梁の維持管理の効率化・高度化としてモニタリングシステム導入、構築
モニタリングシステムへの試行例
現地実証試験状況 センサー設置状況
○八田橋更新事業において、CIM導入により鉄筋の干渉等、施工段階のフロントローディン
グを実施
解体後 土木研究所での破壊試験
R２年度 I-CON 大賞 公共部門 大臣賞受賞

## Slide 6
富山市におけるi-Constructionの取り組み状況
○ライフライン共通プラットフォームを構築し、官民間で情報共有
今後はセンサーNW取得情報とのクロスドメイン連携も検討中
児童に貸与した
GPSセンサー
クロスドメイン分析
ライフライン共通プラットフォーム
電力会社や通信事業者等が保有しているライフライン・交通・生活安全等の情報を一元化し、
行政、企業、住民が情報の共有化により、住民生活や企業活動に活用するとともに、
災害時における状況把握や情報発信、迅速な復旧作業にも活用する目的で構築した情報基盤
○「i-Construction推進シンポジウム」を開催
開 催 日： 令和元年度１０月１日（火）
主 催 者： ㈶日本建設情報技術センター、富山市、
富山県国道等道路事業促進協議会
参 加 者： 国土交通省、富山県、富山市、㈶日本建設情報技術センター、
松原建設㈱、他自治体職員及び建設業者 等 約１８０名
趣 旨 ： ＩＣＴの活用等により、建設生産システム全体の生産性向上を図
り、魅力ある建設現場を目指すことを目的に開催
効 果 ： 国県市及び民間等から、ICTの取組や課題について説明し、パ
ネルディスカッションを行い参加者と共にICT技術の理解を深め
るきっかけとなった
IoTセンサー情報による児童の登下校時の移動軌跡と工事予定情報の分析結果
（背景図：国土地理院 http://maps.gis.go.jp/development/ichran.html)

## Slide 7
インフラメンテナンスの時代
破綻の危機！ いかに乗対応するか？

## Slide 8
インフラ老朽化による破綻への道
⇒私が富山に赴任した理由！
富山（中核市）で、可能性が無ければ、もはや日本全体が危険水域！！

## Slide 9
市町村は住民に近いために、納得もしくは、あきらめてもらうしかない。
「説明責任」とは言うけれど、
説明に時間を使っているうちに、対処不能に！

## Slide 10
もはや、理解してもら
うかではなく、
どう、納得してもらうか？
「協働」「説明責任」とは
言われるが？
客観性
第三者による
「トリアージ・カンファレンス」
会議での審議
橋梁トリアージ を
推奨したが、理解は？？
すべてを守ることは、
もはや、できない！
という事実！
選択と集中するしかない。

## Slide 11
〇 新技術導入促進ワーキンググループ 委員名簿
座長 梶浦 敏 範 （一社）日本経済団体連合会 デジタルエコノミー推進委員会 企画
部会長代行
委員 池田 真理子 鹿島建設株式会社土木管理本部土木技術部リニューアル グ
ループ 次長
伊勢 勝巳 東日本旅客鉄道株式会社 常務執行役員
岩佐 宏一 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 調査研究委員
会 インフラマネジメント研究部会 副部会長
塚本 恵 キャタピラージャパン合同会社 代表執行役員
オブザーバー 植野 芳彦 富山市 政策参与
（五十音順、敬称略）
新技術導入関係 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会
社会資本メンテナンス戦略小委員会
〇インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会 委員名簿
委員長 岩波 光 保 東京工業大学 環境・社会理工学院 教授
委員 植野 芳彦 富山市 政策参与
木村 嘉 富 国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部 部長
吉田 典 明 インフラメンテナンス国民会議 実行委員・企画部会幹事

## Slide 12: インフラメンテナンスで国の考える方策
１．民間活力の導入
PPP/PFI、包括管理
⇒民間の資金、技術力、事業効率性
２．新技術新工法の導入
新技術導入による効率化
３．人材の派遣
専門家の自治体への派遣
これの「横展開」は？

## Slide 13
Chart: 富山市令和2年度 財政 （金額（億円））
| 民生費 | 土木費 | 公債費 | 総務費 | 教育費 | 衛生費 | その他
金額（億円） | 591 | 256 | 220 | 178 | 167 | 91 | 108
項目 | 金額（億円）
民生費 | 591
土木費 | 256
公債費 | 220
総務費 | 178
教育費 | 167
衛生費 | 91
その他 | 108

## Slide 14
納税者（市民、企業 など）＝アセットオーナー
財政担当部局
インフラ担当部局
（土木技術者）
税金
予算配分
投資
管理運営
サービス
便益・価値
アセットオーナーと発注者の役割 ⇒理解されてます？
忘れちゃいけない！
官庁職員は、納税者から信頼の下、付託を受けた、実行者である。
アセットオーナーの信頼にこたえる義務と責任がある
付託
責任が伴う

## Slide 15
民間等との連携体制の構築
PPP/PFI、包括管理 など
新技術の積極導入。
セカンドオピニオンの実施。
データベースシステム構築
IOTの活用 、
発注方式（新たな発注方法）
橋梁トリアージの実施
新たな管理区分・方針の設定
地元優先との決別
PPP/PFI、包括管理 （民間資金の活用）
施策
施策
施策
民間活力の導入
（民間の資金活用）
新技術,IOTの導入
生産性の向上
新たなしくみ
新たな考え方
限られた資源に対応
富山市橋梁マネジ
メ
ン
ト
基本計画
選択と集中、新たな仕組み
業務の効率化・高度化を推進
※２０２０より見直しの検討に着手
如何に対応するか？⇒新たな「技術」「しくみ」「人財」

## Slide 16
維持管理 第１ステージが終了し、
われわれは、どこへ向かうのか？
1巡目が終わり、次は補修が必要だ！！
補修では、コストが点検と1桁2桁違ってくる。この時、「診断結果」「点検精度」が影響大。補修設計にも的確な判断が必要
新技術をいかに導入し成果を上げるか？
これを解決すべき
「ヒト」⇒知見、経験と判断、決断力、洞察力
「モノ」⇒有効な点検、補修材料と技術、確かな技術力
「カネ」⇒予算の十分な確保。限られた予算でのマネジメント
「その他」⇒あらたな「しくみ」の導入（マネジメント）
十分な知見と技術力の活用、適正なアドバイザー
手抜きの点検の議論？ではない！今のままでは、AIもドローンも新技術も使えない？
そもそも、我々の目的は何なのか？
Notes: 重要橋梁は、
大規模な河川（国土交通省直轄の１級河川およびその上流）に架かる橋
神通川 神通大橋（旧橋、新橋） 新保大橋、新婦大橋、神峡橋、寺津橋、観光橋、吉野橋など
常願時 雷鳥大橋
井田川 高田橋 祢比川橋、宮神橋、新井田橋、坂のまち大橋、八尾大橋など
熊野川 八幡橋、友杉橋、任海橋、黒牧橋、文殊寺橋、小俣２号橋
中規模な河川（県管理、市管理河川などの１級河川から普通河川）に架かる橋
いたち川 千歳橋、八田橋、大平橋、新四ツ屋橋など
松 川 安住橋、塩倉橋、華明橋など
JR、地鉄の跨線橋として、妙川寺跨線橋、開発陸橋
跨道橋として 国道４１号に紅葉橋、北陸自動車道に呉羽橋などがある。
１００ｍ以上（長大橋） 宿坊大橋、神通大橋（新、旧）、新保大橋、高田橋
１００ｍ以上の橋は実は殆どが県施工で後に市道へ移管されたもの。
富山市施工 高田橋
５０以上１００未満 永代橋、八幡橋、木場橋
５０未満 塩倉橋、安住橋、千歳橋、八田橋
小規模橋梁は１００％が河川、用排水路に架かる。

## Slide 17
・スクリーニングの重要性 ドロ－ン 等の活用
・現在の「点検マニュアル」
近接目視、触診、打診では表面だけ
・詳細点検の必要性、有効な方法の提案と実施
⇒これでも限度はある
・現在の資格制度
・診断は、責任が伴うので、官が行うべき
・診断に必要な情報の把握
地形、地質データ、構造物の計画からの生い立ち
設計施工履歴
・補修の材料
メーカー（代理店）のカタログ値で提案していないか？
・補修後の効果持続期間（再劣化時間）
・何処まで効果があるのか
・経過観察の覚悟
世の中が本当に困っていること
点検
診断
補修
いずれも、土木技術者の責務において議論すべき！

## Slide 18
BIM/CIM⇒DX
Construction information Modeling

## Slide 28
調査・測量・設計
施工計画
施工
施工完了
維持管理
将来計画
干渉チェック
設計ミス削減
数量算出
イメージの明確化
干渉チェック
手戻り削減
情報化施工
施工計画の最適化
施工管理の効率化設計変更の効率化
完成データの高度化
完成検査の効率化
出来形管理の高度化
維持管理の高度化・効率化
モニタリングシステムとの連動
将来構想の容易性
事業の継続性
3次元データの一元化

## Slide 29
3Dプリンターの導入

## Slide 30
自動化施工
危険個所
大規模

## Slide 31: 既存技術を応用した点検の実証試験
ファイバースコープシステム
ステレオ画像解析システム
使用機材
八尾大橋
神通大橋
野積橋
対象橋梁
試験テーマ
①床版のひび割れ点検
ひび割れの把握性能
装置開発の性能整理
正規化処理
画像の統合手法
プラットホームの構成
②劣化・損傷個所の計測
高所など近づけない劣化・損傷箇所の把握性能
劣化・損傷箇所の計測性能
機器の操作性
③狭隘箇所の点検
視通困難な狭隘箇所の把握性能
劣化・損傷箇所の計測性能
機器の操作性
④遠隔指示による点検
機器の装着性・操作性
通信ソフトウェアの実用性
取得データの品質
⑤復元図の作成
機器の操作性
取得データの精度
部位の判読性能
復元図の作成方法
レーザ・画像解析システム
レーザー画像解析でのひび割れ検証
手抜きの点検よりも正直である
ウェアラブルカメラシステム
単画像解析システム

## Slide 32
コンサルの
手抜きの点検
結果よりも、
現場の事実を
データで残せる
現場を
そのまま
撮影し
画像データ
として保存

## Slide 33
モニタリング 例
（１５年前 関東整備局 某橋）
高級なモニタリング

## Slide 35
モニタリングシステムによる監視
ｿｰﾗｰ
ﾊﾟﾈﾙ
通信装置
直線変位ｾﾝｻ
Chart: 
目的を明確にした
安価なシステム

## Slide 36
静岡市WG
衛星SARによる現場試行の結果および評価
12

## Slide 37
実証概要（使用衛星データ・ 諸元）
衛星搭載SAR システム概要 使用衛星
衛星速度
SARアンテナ
コマンド・
テレメトリ
観測データ
地上局
送受信装置
制御装置
制御卓 Az
画像表示
（地上軌跡）
バンド 波長
Xバンド 約3cm
Cバンド 約6cm
ALOS-2 Radarsat-2 COSMO-SkyMed TerraSAR-X ASNARO-2
（Lバンド・日） （Cバンド・加） （Xバンド・伊） （Xバンド・独） （Xバンド・日）
分解能 約20m×約5m
ファー
バンド Cバンド
枚数 48枚
Rg
Sentinel-1
（Cバンド・欧）
ビーム幅
撮像期間 2017年1月～2020年12月
（直下点）
軌道方向 南行軌道
観測幅
ニア
高度
オフナディア角
衛星名 Sentinel-1
受信装置
入射角
記録装置 ナディア点
処理装置
（アジマス）
グランドトラック
（レンジ）
Lバンド 約25cm
13

## Slide 38
静岡市WG
レーザー打音による現場試行の結果および評価
22

## Slide 39
実証概要（実証箇所、技術概要）
実施箇所：追い越し車線（右側）の「外力によるひび割れ」、「打ち継ぎ目のうき」、「うき」を対象とした。
本報告書内には、赤枠部位を記載した。
上記表及び本報告書内の変状展開図は、「平成 27 年度 保維特委 第 1 号 道路トンネル定期点検業務委託（その１）報告書」から抜粋した。（S058-4を除く）
レーザー打音検査：技術概要 レーザー打音検査装置
国土交通省 点検支援技術カタログ（案）TN020003-V0020
・遠隔化
・定量化
・デジタル化
計測結果の表示例 ?
i) 健全と判定 ii) 欠陥と判定
欠陥
健全
寸法：全長8.5m x 幅2.3m x 高さ3.2m
最大重量：約7 t
レーザーで表面を振動させると同時に、表面の振動を計測する。
「手を添えて振動を検知する打音検査」に相当。
（△）振動スペクトル
欠陥に起因する共振
繰り返し：最大10 Hz
動作環境：5℃〜35℃ 23

## Slide 40
実証の様子
実施場所：静岡県静岡市 国道150号 新日本坂トンネル 下り線 追い越し車線側
振動励起レーザー
による吹き出し
振動励起レーザー
（白点）
レー
ザー
振動計測用レーザー
（緑線）
走行車線 追い越し車線（規制側）
管理区域
50
3742
3
3
（特定波⻑の光を減光する）
7000
管理区域 レーザー打 両
上面図
交通規制区間（ 追い越し 線側）
至 焼津 至 静岡
カラーコーン
周辺監視員
24
レーザー管理区域表示板
（照射点から半径3mの範囲）
(全長 約15 m)
レーザー機器の取り扱いは、JIS C6802「レーザー製品の安全基準」
に従って行った。
1回のスキャン範囲
(0.3m〜0.5m)
吹き出しの反作用により、表面が押される（叩かれる）。
正面図 レーザー
（出射⼝の⾼さは約1.6m）
散乱光がクラス1を超える範囲
4
8
レーザー管理区域
保護眼鏡保護眼鏡
車両の前後 3 m
⾳⾞
レーザー
⾞
レーザー打音検査の作業エリア：S001〜S102
レーザー管理区域表⽰板

## Slide 41
北杜市ＷＧ 現場試行の結果及び評価
北杜市
30

## Slide 42
技術概要
○ スマートフォン等の小型機器を用いて、路面の性状を安価に検出する技術。
○ ①スマートフォンの加速度センサーを用いた平坦性（IRI）計測、②小型ビデオカメラの撮影画像
を用いたAI路面変状解析 を実施。
※
※ケニアでは現在、現地高速道路公社（KeNHA：Kenya National Highways
Authority）において年間道路調査への適用
34
出所：SIP技術総覧

## Slide 43
現場試行結果
①平坦性（IRI計測）
〇機材のセッティング（12/4（金））
37

## Slide 44
現場試行結果
②AI路面変状解析
〇実施結果
・ビデオカメラ画像から、線状ひびわれ（linear crack）・亀甲状クラック
（alligator crack）を検出。
・実証完了時には、ひびわれ画像を地図上でもマッピングすることが可能。
走行動画からのひびわれ検出結果
41

## Slide 45
「インフラ維持管理における新技術導入の手引き（案）」 主な改訂箇所
「手引き（素案）」 「手引き（案）」
タイトル・サブタイト
ルを手に取ってもら
いやすいように更新。
写真を追加
48

## Slide 46: 実践で使うには実証が必要！
桁を実際に破壊し、
計測値を検証
（土木研究所）
良い設計者とは、
壊れ方を知っている

## Slide 47
その橋を残すなら、架替は必ず発生する
橋にだって寿命はある！
⇒「長寿命計画」では抜け落ちている。
「架替えのマネジメント」を検討
・リスク分析、財政シュミュレーション
⇒「PPP/PFI」のチャンス
・過積載に対する認識の甘さ
・荷重制限や用途変更の必要性
“市道”としての役割と管理者の責任
⇒「包括管理」のチャンス
通行止めは、
ダメージコントロールとリスクマネジメント

## Slide 48
２５ ３０ ４０ ５０ （年齢）
橋梁メーカー
建設コンサルタント
国交省 財団
韓国
国交省 財団
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
非破壊検査会社
外資系ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
社団法人立上げ
橋梁自動設計・CAD/CAM等 システム開発
施工新技術総合プロジェクト（自動化）
構造物標準化/構造物省力化/コスト縮減
技術審査証明
橋梁仮組立システム
富山市
AI（ｴｷｽﾊﾟｰﾄｼｽﾃﾑ）
橋梁形式選定
3D CAD
BIM/CIM
AI（ﾃﾞｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ）
床版診断
ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、ETC、BICS 等
ちなみに、植野のシステム系の経歴
モニタリングシステム
システム開発は、
合間に
自分の“道具”を整えるため
橋梁等 データベースシステム

## Slide 49
社会は繰り返す
・例えばAI、3次元化 等
・標準化、単純化の重要性
今の社会的風潮で、逆行するもの
・デザイン重視 ⇒自動化を阻害
・単独ソフト ⇒データの一貫性の阻害
・通信システムの脆弱性⇒自動化の阻害
DXの活用
①PRの高度化
②情報発信
③営業活動の拡散
④通信の重要性

## Slide 50: i-conを導入する課題
地方の財政のひっ迫
新設工事の抑制 ⇒新設への批判と将来の維持管理費への不安
先が読めない時代
インフラメンテナンス国民会議だより。
⇒民間事業者の要望 ⇒今のやり方では、採用されない？？
最近、良く言われること
「横展開」 ⇒成功事例を作り、それを他にも導入拡大
しかしそんなに簡単にはいかない。成功事例ができない。
おのおのの自治体の事情の違い。
自治体の状況がわからない！
だから、提案できなくて、当たり前！
ではどうするの？

## Slide 51: 採用者から見た有効な技術とは？
必要なものを安価で！
虫がいい話ですよね！しかしこれが実態。
そもそも、自治体の職員が、何に困っていて、何が必要か？
わかっていない。
コンサルなどの言いなりで採用する者
すべて拒否する者
小難しいことを言って、何もわかっていない者
・・・・・・・・・
自治体の状況を知らなさすぎ！
だから、提案できなくて、当たり前！
ではどうするの？

## Slide 52: SIPが活用されなかったのはなぜか？
関係しているところに、お願いして実施したから。
ニーズとシーズがあっていなかった？
悪いパターン
自治体の職員が、自分たちが何に困っていて、何が必要か？
わかっていない。
大学の先生、コンサルなどの言いなりで採用。
中身がわかっていないから、有効性も受け売り
他の自治体に宣伝できない。良いか悪いかわからない。
高度すぎる。高価すぎる。
絶対使われないパターン！
自治体の状況を知らなさすぎ！
だから、提案できなくて、当たり前！
ではどうするの？

## Slide 53: 自治体が欲している技術・情報・アイディア
本当に民間にそんなすごい技術あるの？
有れば、役所側でも大体はつかんでいる。伝わっている。
情報もそんなに持ってるの。
そんなにあるのならばなぜ活かせない？
役所が一番欲しいのは中央の、新たな交付金制度の情報
アイディアもそんなにあるの？
あるのならばなぜ提案しない？
提案する相手は？ずれてない？
誰に相談している？
御社に、自治体の事態がわかっている人間はいますか？

## Slide 54: 新技術導入のポイントの本音
開発者（民側）の課題
・実装のための実証。ニーズの把握ができていない
・そもそも、実行するのは役所（官）
大学やコンサルに相談しても実行はされない！
⇐これを忘れてる。わかっていない。
・言葉が通じない、温度差（官 ⇔ 民）理解する力
実施者（官側）の課題
・変わったことはしたくない。（評価を恐れる）⇒保身
挑戦心、度量、胆力（やってみる、失敗を恐れない）
社会は、大きな変革期に来た！やってみることが重要！！

## Slide 55: 自治体のニーズの課題
それがわかっていない。
過去の呪縛
古い考え
考えられない
社会は、大きな変革期に来た！やってみることが重要！！

## Slide 56
○「マネジメント」＝「戦略」
⇒孫子の兵法の第一
まずは、「敵を知り、己を知れば100戦危うからず」
ここからできていない ⇒負ける、100戦100敗の構図
●「敵」とは
橋梁など構造物、対象物
●「己」とは、自分たち（役所、管理者＋協力者）
⇒戦力、
技術者の数、技術力の習熟度、
ツール ⇒ドローン、AI、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
種々の新技術・・・・
ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽでは的確なマネジメントが必要

## Slide 57
例）橋。 橋のことをどれだけ知ってますか？
・橋の基準を理解してますか？作成したことはありますか？
・橋の計画・設計の経験は？
・橋を作ったことはありますか？
・橋を運用管理した経験はありますか？
・非破壊検査は知ってますか？
・橋の壊したこと、壊れるところ見たことありますか？
・補修設計、補修の経験は？材料、工法に関しては？
・モニタリングの経験は？
・架け替えた経験は？
・・・・・・
インフラメンテナンス
対象物＋自治体
の実態を把握してる？
してなければ、
必ず負ける！

## Slide 58
今後のインフラマネジメントで必要なもの！
地方自治体
技 術（道具）
CM、DB、PPP/PFI、包括管理
IOT技術、DX、BIM/CIM、AI
新技術・新工法・新材料
情報
マネジメント
（しくみ）
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、PPP/PFI、
包括管理
お金
（財政）
民間資金
技術者
現場知見・実物経験
先進性・興味
俯瞰的目・責任感
度量